## Slide 1: Internet desde el MSX
Néstor Soriano (Konamiman)
http://www.konamiman.com
Notes: Gracias por vernir
Quién soy
Qué voy a mostrar (primero, presentación; después, demo práctica)

## Slide 2: Los pioneros: UZIX
Desarrollado por Adriano C. R. da Cunha
Notes: Mi software no es el primero que permite conectar un MSX a internet.
Uzix, implementación de Unix para MSX por A. Cunha.
Sobre el año 99
Nabegador web usando servidor proxy que simplifica HTML e imágenes

## Slide 3: La saga InterNestor
2002: InterNestor Suite
  PFC de ingeniería de telecomunicación
  Pila TCP/IP con diseño modular (módulos intercambiables de acceso al hardware, nivel de enlace, nivel de red y nivel de transporte)
  Módulos implementados: RS232, PPP, IP, TCP
  64K de código + gestor de memoria para los datos
  Requiere MSX con 256K RAM
  Excesivamente lento
Notes: Corría el año 2001 y yo estudiaba ing. Telecos.
Tenía que decidir proyecto: inet para MSX
Modelo OSI = Open Systems Interconnection.

## Slide 5: La saga InterNestor
2002: InterNestor Suite
2003: InterNestor Lite
  Objetivo: reducir consumo de memoria y mejorar rendimiento
  16K de código + 16K para datos
  Para el mismo hardware que INS (RS232 + PPP)
  API incompatible con INS

## Slide 6: 2004: ObsoNET
By Daniel Berdugo (hardware) & Néstor Soriano (BIOS)
Notes: Fabricado a mano, unas 30 unidades
Hice la BIOS (conjunto de rutinas básicas de acceso al hardware, entrada/salida paquetes, comprobación red)
INL sólo funcionaba con RS232

## Slide 7: La saga InterNestor
2002: InterNestor Suite
2003: InterNestor Lite
2004: InterNestor Lite para ObsoNET
  Basado en el código de INL para RS232
  API "suficientemente" compatible con INL para RS232 (compatible a nivel de red y transporte)

## Slide 8: 2007: Especificación UNAPI
  Estándar para definir APIs para MSX
  Define una serie de normas que deben cumplir las APIs:
    Identificador de API + nombre de implementación
    Un sólo punto de entrada para las rutinas
    Define un procedimiento para que las aplicaciones detecten las implementaciones de APIs instaladas
  Se define inicialmente un API para tarjetas Ethernet
Notes: Pensé: ¿qué pasa si alguien hace otra tarjeta de red para MSX?
Voy a crear un estándar para APIs Ethernet
Luego pensé: mejor estándar para APIs

## Slide 9: La saga InterNestor
2002: InterNestor Suite
2003: InterNestor Lite
2004: InterNestor Lite para ObsoNET
2007: InterNestor Lite para Ethernet UNAPI
  Sustituye a INL para ObsoNET
  Misma API que INL para ObsoNET
  ObsoNET BIOS 1.1 implementa Ethernet UNAPI

## Slide 10: 2009: DenYoNet
By Dennis Koller (DD) & Jos van den Biggelaar (Yobi)
Produced by Sunrise for MSX

## Slide 11: La saga InterNestor
2002: InterNestor Suite
2003: InterNestor Lite
2004: InterNestor Lite para ObsoNET
2007: InterNestor Lite para Ethernet UNAPI
2010: Especifiación TCP/IP UNAPI
+
InterNestor Lite 2
  Dos versiones: para RS232 y para Ethernet UNAPI
  Sustituye a INL 1
  API incompatible con INL 1
  Implementa la API de TCP/IP UNAPI

## Slide 12
¡¡Demasiados cambios de API!!
¡Perdón!

## Slide 13: 2009: DenYoNet
Dos BIOS disponibles:
  BIOS compatible con Ethernet UNAPI
    Se usa el W5100 como un simple controlador Ethernet
    Para usar con InterNestor Lite 2 para Ethernet UNAPI
  BIOS compatible con TCP/IP UNAPI (en desarrollo)
    Se usan las capacidades TCP/IP del W5100
    Para usar directamente, sin InterNestor
En ambos casos se usan las mismas aplicaciones cliente (que usan cualquier API compatible con TCP/IP UNAPI que encuentren)

## Slide 14
INL para RS232
Puerto RS232
INL para Ethernet
ObsoNET
DenYoNet (BIOS TCP/IP)
API TCP/IP
API Ethernet
FTP, Telnet, e-mail...
DenYoNet (BIOS Ethernet)

## Slide 15: ¿Cómo funciona INL?
VDP MSX
50/60 Hz
Actualizar temporizadores
  Actualizar estado / Enviar un paquete (DNS, DHCP)
Obtener un paquete
  Actualizar estado / Enviar respuesta
Procesar una conexión TCP
  Enviar un segmento
¡No hay multitarea!
Notes: No hay multitarea en MSX (Z80)
El VDP del MSX genera una interrupción que coincide con la frecuencia de barrido de pantalla
INL captura la interrupción
Las conexiones TCP se procesan una en cada interrupción
Visto de lejos, en una noche sin luna, y con niebla espesa, se parece remotamente a la multiarea cooperativa

## Slide 16: Características de INL ¿Qué cabe en 16K+16K?
  TCP: 4 conexiones (1K in + 1K out)
  UDP: 3 conexiones (bufer para 1 paquete)
  Envío/recepción PINGs (no se almacenan datos)
  DNS: Sólo resolución de 1 nombre simultáneamente
  DHCP para IP local, remota, puerta enlace, máscara red
  ARP: 32 entradas en tabla (dinámicas y estáticas)
  Tabla enrutamiento: 16 entradas
Notes: ¿Qué cabe en 16K+16K?

## Slide 17: Limitaciones de INL ¿Qué NO cabe en 16K+16K?
  NO datagramas >576 bytes
  NO ICMP (excepto PING)
  NO estado TIME-WAIT para TCP
  NO dirección loopback (127.x.x.x)
  NO fragmentación IP
  NO caché DNS
  NO >9600 baudios (Z80) / >19200 baudios (R800)
  Máxima velocidad teórica: aprox. 30KByte/seg

## Slide 18: Y ahora... ¡pasemos a la acción!